Лекция 53

Тема: Технология строительства покрытий из ненапряженного бетона.

Безрельсовая укладка бетонной смеси. Прототипом для создания отечественного комплекта машин ДС 100 явился американский комплект машин «Автогрейд». В состав комплекта входят:

- профилировщик основания ДС-97;

-  навесной конвейер перегружатель ДС-98;

- распределитель материалов ДС 99;

- бетоноукладчик ДС-101;

- погружатель арматуры ДС 102;

- прицепная арматурная тележка ДС-103;

- бетоноотделочная машина ДС-104;

- машина для нанесения пленкообразующих материалов ДС-105;

- нарезчик поперечных швов ДС-112;

- нарезчик продольных швов ДС 115;

- заливщик швов ДС-67;

- машина для нарезки контрольных швов ДНШС 60.

Профилировщик основания ДС-97 (рис. 35) при профилировании земляного полотна и цементогрунтового основания может работать с навесным конвейером перегружателем ДС-98.

Профилировщик работает от одной копирной струны. Его можно применять при устройстве верхнего слоя земляного полотна. Как правило, его используют на постройке основания из укрепленного грунта.    Смесь с завода подвозят автомобилями-самосвалами КрАЗ-256Б. На уплотнении и профилировании основания профилировщик может работать с навесным конвейером-перегружателем и катками на пневматических шинах типа Д-627 (рис. 36).

Рис 36 Уплотнение и профилирование укрепленного основания.I — самоходные катки на пневматических шинах Д-627; 2 —профилировщик основания ДС-97; 3 — конвейер перегружатель ДС 98.

При профилировании основания, которое иногда называют калибровкой, как и при аналогичной операции, на земляном полотне, снимают избыток смеси, которую грузят в автомобили и отвозят в установленное место. При основании из цементогрунта после профилирования основания необходима обработка его пленкообразующими материалами. Для этого применяют лак-этиноль, разжиженный битум и другие материалы. После этой операции следует технологический перерыв, достаточный для набора прочности цементогрунтом. Основание строят на ширину 8,5 м для прохода гусениц и колес всех последующих машин комплекта ДС-100.

Первой операцией по строительству покрытия является распределение бетонной смеси при подаче ее с обочины и укладка арматурной сетки (рис. 37).

Рис. 37. Распределение бетона при подаче его с обочины и укладка арматурной сетки:

1 — распределитель материалов ДС-99: 2 — арматурная тележка ДС-103; 3 — погружатель арматуры: 4 — бетоноукладчик ДС-101.

На данной операции работают распределитель ДС-99, прицепная арматурная тележка ДС-103 и погружатель арматуры ДС-102.

Чаще распределитель ДС-99 используют для выгрузки и распределения смеси на заранее установленную на основание арматуру непрерывно армированного покрытия либо на песчаный слой, устраиваемый в трудных грунтово-гидрологических условиях. На рис. 37 показана выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала КрАЗ-256Б в приемный бункер, находящийся, на обочине. Этот бункер убирают под ДС-99 и дают возможность проехать автомобилю-самосвалу под разгрузку. Бункер закреплен на загрузочном транспортере, расположенном во внутреннем пространстве ДС-99 поперек покрытия, и, следовательно, допускает выгрузку бетонной смеси с этого транспортера в любую точку по ширине проезжей части. В обычных условиях, т. е. когда автомобили-самосвалы могут заезжать на основание, ДС-99 обычно работает на раскладке смеси на ширину 7,3 м. Предварительная раскладка повышает качество проработки и раскладки смеси бетоноукладчиком ДС-101. При возможности заезда автомобилей-самосвалов на основание распределитель ДС-99 работает без поперечного транспортера.

Техническая характеристика бетоноукладчика.

Схема размещения рабочих органов бетоноукладчика ДС-101 показана на рис. 38. После его прохода бетонная лента шириной 7,5 м готова, остаются операции по улучшению поверхности покрытия, уход за бетоном, нарезка и заливка швов. Когда требуется нарезка контрольных швов в свежеуложенном бетоне или комбинированным способом, машина ДНШС-60 следует за ДС-101.

Рис. 38. Схема размещения рабочих органов бетоноукладчика ДС-101 •

1 — шнековый распределитель бетонной смеси, состоящий из двух независимых реверсивных частей;

2 — дозирующий брус, регулирующий толщину бетонной смеси с учетом осадки на уплотнение;

3 — глубинные вибраторы (15 шт.) для предварительного уплотнения смеси;

4 — профилирующий вибробрус; 5 и 6 — первичный и вторичный уплотняющие внбробрусья с механизмом поперечного качения; 7 — кромкообразователь и выглаживающая плите.

На рис. 39 показана технологическая операция по выглаживанию поверхности бетонного покрытия и нанесению бороздок, создающих шероховатость.

После выглаживания более 95% площади покрытия имеют ровность, характеризуемую просветом до 3 мм под трехметровой рейкой. Только несколько процентов площади остаются с ровностью до 5 мм. Таким образом, достигают отличной ровности, обеспечивающей комфортность движения, как на самых лучших асфальтобетонных покрытиях.

На следующей технологической операции наносят влагозащитную пленку на три (горизонтальную и две боковые) поверхности покрытия машиной ДС-105. (рис. 40).

Непосредственно после укладки и отделки бетона производят нарезку поперечных швов. Однако нарезку швов лучше выделять в самостоятельную технологическую операцию.

Нарезку продольного шва осуществляют нарезчиком ДС-115 (рис. 41).

Герметизация швов — завершающая технологическая операция по устройству покрытия; ее осуществляют заливщиком швов ДС-67(рис.42).

Подготовительные работы. Важной технологической операцией является установка копирных струн, которые обеспечивают ровность конструктивных слоев дорожной одежды. Копирные струны устанавливают с двух сторон для работы бетоноукладчика со скользящими формами, от одной струны допускают работу профилировщика с системой поперечной стабилизации уровня, распределителя, бетоноотделочной машины и машины для нанесения пленкообразующих материалов. Линию копирной струны разбивают с помощью теодолита и нивелира на 0,5—1 м по высоте и на 7 м от оси дороги. Струну закрепляют в кронштейнах на стойках, располагаемых через 4—6 м на кривых и через 15 м на прямых участках дороги общей длиной не менее суточной захватки потока по устройству данного конструктивного слоя.

Заблаговременно подготовленные прокладки для швов расширения со штырями и их поддерживающей арматурой устанавливают на подготовленное основание и закрепляют. После прохода бетоноукладчика положение прокладки исправляют вручную. Если покрытие должно быть армировано, арматуру также заблаговременно выставляют на основание.   В этом случае укладка бетонной смеси возможна только через бункер распределителя.

Строительство покрытия. К работе по строительству покрытия приступают после завершения подготовительных работ, включая подготовку путей подвоза смеси, готовность к работе ЦБЗ и бетоноукладочного комплекта, наличие материалов для ухода за бетоном и т. д. Распределение бетонной смеси с припуском на уплотнение обычно производят распределителем ДС-99 (рис. 43).

Допустимо распределение смеси бетоноукладчиком при возможности выгрузки ее из автомобиля-самосвала непосредственно на основание.   Распределение бетонной смеси ведут равномерно по всей ширине покрытия. Разрыв между распределителем и бетоноукладчиком в зависимости от погоды составляет от 10 до 30 м.

Важнейшей технологической операцией является уплотнение бетонной смеси и формирование покрытия, выполняемое бетоноукладчиком ДС-101 (рис.44).

До бетонирования производят предварительную, а затем в процессе пробного бетонирования окончательную настройку рабочих органов всех машин комплекта. Бетоноукладчик перемещается со стабильной скоростью. Кроме того, необходимо, чтобы глубинные вибраторы были полностью заглублены в смесь, а перед соответствующими рабочими органами были валики бетонной смеси высотой 20—25 см, что обеспечивает сплошность поверхности покрытия. Выглаживание поверхности осуществляют бетоноотделочной машиной ДС-104 (рис. 45).